## Slide 1
第6章 静态路由和动态路由
索取资料 技术交流
视频教学网站
www.91xueit.com
韩立刚老师QQ 458717185
微信：hanligangdongqing
微信支付 78元 韩老师签名送书 并能获得课程所需软件 文档 /

## Slide 2
丢失
IP数据包
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层功能
网络层功能是网络中路由器来实现的，
为每一个IP数据包单独选择转发路径。
传输层实现可靠传输

## Slide 3
R1
R2
A
R3
B
192.168.0.2
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.1.2
沿途路由器必须有到192.168.1.0/24网段的路由
沿途路由器必须有到192.168.0.0/24网段的路由

## Slide 4
目标主机不可到达
请求超时
数据包没到目的地
数据包到了目的地 返不回来

## Slide 5
R1
R2
R3
D
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
172.16.0.0/24
172.16.1.0/24
A
B
C
172.16.0.1/24
172.16.0.2/24
172.16.1.1/24
172.16.1.2/24
192.168.0.2/24
192.168.0.1/24
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.2
R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.1.1
R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
添加路由语法：目标网络 子网掩码 下一跳
S2/0
S2/1
S2/1
S2/0
F0/0
F0/0
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 serial 2/0
添加路由语法：目标网络 子网掩码 出口

## Slide 6
R1
R2
B
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
172.16.0.0/24
172.16.0.1/24
172.16.0.2/24
A
C
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.3
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.3
以太网
下一跳地址
下一跳地址
D
192.168.2.0/24
R3
172.16.0.3/24
R3(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1
R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
下一跳地址

## Slide 8
R2
172.16.0.0/24
172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
172.16.3.0/24
172.16.4.0/24
172.16.5.0/24
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
10.0.0.1
10.0.0.2
R1
R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 172.16.255.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
边界线
北京市
石家庄市

## Slide 9
R2
172.16.0.0/24
172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
172.16.3.0/24
172.16.4.0/24
172.16.5.0/24
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
10.0.0.1
10.0.0.2
R1
R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1
边界线
北京市
石家庄市
路由汇总
到石家庄市的网络汇总成一条路由
将全部以172.16开头网络进行了合并，汇总成一条路由
到北京市的网络汇总成一条路由
将全部以192.168开头网络进行了合并，汇总成一条路由

## Slide 10
R2
172.0.0.0/16
172.1.0.0/16
172.2.0.0/16
172.3.0.0/16
172.4.0.0/16
172.5.0.0/16
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
10.0.0.1
10.0.0.2
R1
R1(config)#ip route 172.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1
边界线
北京市
石家庄市
路由汇总
将全部以172开头网络进行了合并，汇总成一条路由

## Slide 11
R2
172.16.0.0/24
172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
172.16.3.0/24
172.16.4.0/24
172.16.5.0/24
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
172.16.10.0/24
10.0.0.1
10.0.0.2
R1
R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.0.1.2
边界线
北京市
石家庄市
路由汇总例外
到石家庄的网络照样可以汇总成一条路由，但要针对例外的那个网段单独添加路由。
10.0.1.2
10.0.1.1
例外
①
②

## Slide 12
路由器
10.0.0.0
10.0.0.2
12.0.0.0
10.0.0.3
10.0.0.1
11.0.0.0
11.0.0.1
131.0.0.2
11.0.0.3
12.0.0.3
12.0.0.2
12.0.0.1
11网段
12网段
10网段

## Slide 13
R1
192.168.19.0/24
R2
192.168.18.0/24
192.168.17.0/24
192.168.16.0/24
10.7.78.0/24
10.7.79.0/24
A区
B区
R1(config)#ip route 10.7.78.0 255.255.254.0 12.0.0.2
12.0.0.1
12.0.0.2
R2(config)#ip route 192.168.16.0 255.255.252.0 12.0.0.1

## Slide 14
R1
R2
192.168.16.0/24
10.7.79.0/24
A区
B区
R1(config)#ip route 10.7.78.0 255.255.254.0 12.0.0.2
12.0.0.1
12.0.0.2
R2(config)#ip route 192.168.16.0 255.255.252.0 12.0.0.1
10.7.78.0/24
192.168.17.0/24
192.168.18.0/24
192.168.19.0/24

## Slide 15
Internet
10.1.0.0/24
10.2.0.1/24
10.2.0.2/24
10.5.0.2/24
10.3.0.1/24
10.4.0.0/24
10.6.0.0/24
20.2.1.1/30
10.5.0.1/24
20.2.1.2/30
10.3.0.2/24
A
B
C
D
RD(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.0.1
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.1
RA(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.5.0.2
RA(config)#ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.5.0.2
RA(config)#ip route 10.3.0.0 255.255.255.0 10.5.0.2
RA(config)#ip route 10.4.0.0 255.255.255.0 10.5.0.2
RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.1.1
RC(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.2
RC(config)#ip route 10.4.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.5.0.1

## Slide 16
Internet
10.1.0.0/24
10.2.0.1/24
10.2.0.2/24
10.5.0.2/24
10.3.0.1/24
10.4.0.0/24
10.6.0.0/24
20.2.1.1/30
10.5.0.1/24
20.2.1.2/30
10.3.0.2/24
A
B
C
D
RD(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.0.1
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.1
RA(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.5.0.2
RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.1.1
RC(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.2.0.2
RC(config)#ip route 10.4.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.5.0.1
末端网络
末端网络

## Slide 17
172.16.0.0/16
A
B
C
D
E
F
172.17.0.1/16
172.17.0.2/16
172.18.0.1/16
172.18.0.2/16
172.19.0.1/16
172.19.0.2/16
172.20.0.1/16
172.20.0.2/16
172.21.0.1/16
172.21.0.2/16
172.22.0.2/16
RC(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.18.0.1
RC(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.18.0.1
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.0.2
RC(config)#ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 172.19.0.2
RC(config)#ip route 172.21.0.0 255.255.0.0 172.19.0.2
RC(config)#ip route 172.22.0.0 255.255.0.0 172.19.0.2
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.0.1
②
①

## Slide 18
192.168.0.0/24
A
B
C
D
E
F
172.17.0.1/16
172.17.0.2/16
172.18.0.1/16
172.18.0.2/16
172.19.0.1/16
172.19.0.2/16
172.20.0.1/16
172.20.0.2/16
172.21.0.1/16
172.21.0.2/16
172.22.0.1/16
RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.2
172.22.0.2/16
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
192.168.4.0/24
192.168.5.0/24
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.0.2
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.0.2
RD(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.0.2
RE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.0.2
RF(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.0.2

## Slide 19
A
B
C
D
E
F
计算机B
计算机A
数据包返回的路径
数据包去的路径

## Slide 20
RB
RA
RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.2
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.1
172.16.0.0/24
172.17.0.2/24
172.18.0.0/24
172.17.0.1/24
②
①
③
④
计算机A
计算机B

## Slide 22
添加一条永久默认路由
显示IPv4路由表

## Slide 23
B
A
Internet
132.108.10.0/24
172.16.0.0/24
132.108.10.1
Web
SQL
132.108.10.254
内网
电信机房
企业路由器
电信路由器

## Slide 24
中车唐山公司
中车石家庄公司
F
192.168.10.0/24
新增网段
网络管理员肖工
网络管理员张工
G
E
C
B
A
D

## Slide 25
办公室计算机
路由器
192.168.1.20
192.168.10.120
192.168.10.1
192.168.1.1
机房服务器

## Slide 26
A
192.168.10.0/24
E
B
C
D
2.0.0.1
2.0.0.2
3.0.0.1
3.0.0.2
4.0.0.1
5.0.0.1
4.0.0.2
5.0.0.1
6.0.0.1
忽略这条距离大的路由
E0
S0
S1
S0
S1
S1
S0
S1
S0
S1
S0
只保留这条路由

## Slide 27
A
192.168.10.0/24
E
B
C
D
2.0.0.1
2.0.0.2
3.0.0.1
3.0.0.2
4.0.0.1
5.0.0.1
4.0.0.2
5.0.0.1
6.0.0.1
6.0.0.2
E0

## Slide 28
A
E
B
192.168.10.0/24
172.16.10.0/24
172.16.20.0/24
A
E
B
172.17.10.0/24
172.16.10.0/24
172.16.20.0/24

## Slide 29
R 192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00:00:11, Serial2/1
通过RIP协议学习到的路由
目标网段
管理距离
跳数
下一跳
出口
更新时间

## Slide 30
命令
RIP版本
到192.168.5.0/24网段路由信息
到192.168.6.0/24网段路由信息
20个字节
20个字节
到192.168.3.0/24网段路由信息
20个字节
一个UDP包最多25条路由
首部

## Slide 31
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP首部
UDP首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
RIP2 协议的报文格式
IP 数据报

## Slide 32
青园小区
北国超市
富强小学
43
中学
亚太
大酒店
车辆厂
河北剧场
博物馆
2元
5元
3元
2元
3元
2元
2元
4元
1元
2元
1元
这相当于OSPF链路状态数据库构建的网络拓扑
网络中的路由器都有这张网络拓扑

## Slide 33
青园小区
北国超市
富强小学
43
中学
亚太
大酒店
车辆厂
河北剧场
博物馆
2元
5元
3元
2元
3元
2元
2元
4元
1元
2元
1元
由最短路径得到的指示牌，
运行OSPF协议的路由器也要由最短路径计算出到各个网段的路由，生成路由表。

## Slide 34
R1
R2
我的路由器ID为192.168.4.1，目前没有发现其他路由器
down state
我的路由器ID为192.168.2.1，我发现了192.168.4.1
邻居表
192.168.4.1
邻居表
192.168.2.1
init state
two-way state
这是我的链路状态数据库的描述（摘要）
这是我的链路状态数据库的描述（摘要）
RouterID 192.168.4.1
RouterID 192.168.2.1
我需要192.168.6.0/24详细链路状态信息（链路状态请求）
这是192.168.6.0/24详细链路状态信息（链路状态更新）
感谢提供（链路状态确认）
感谢提供（确认）
生成
邻居表
处于交换状态
处于加载状态
完全邻接状态
建立
拓扑表
描述数据包
问候数据包
链路状态请求数据包
链路状态更新数据包
链路状态确认数据包
OSPF5种报文
计算最短路径
生成路由表

## Slide 35
R1
R2
这是我的链路状态数据库的汇总
这是我的链路状态数据库的汇总
RouterID 192.168.4.1
RouterID 192.168.2.1

## Slide 36
O 192.168.3.0/24 [110/129] via 192.168.1.2, 01:19:17, Serial2/0
通过OSPF协议产生的路由
目标网段
管理距离
度量值
下一跳
出口
更新时间

## Slide 37
R3
192.168.199.0/24
Internet
R1
R2
192.168.10.0/24
192.168.197.0/24
192.168.196.0/24
192.168.10.1/24
192.168.10.2/24
12.1.2.5/30
12.1.2.6/30
192.168.198.0/24

## Slide 38
12.8.1.1/24
192.168.1.0/24
R2
R3
PC1
PC2
192.168.2.0/24
12.8.1.2/24
12.8.2.2/24
12.8.2.1/24
12.8.3.1/24
12.8.3.2/24
12.8.4.2/24
12.8.41/24
R1
R4

## Slide 39
12.8.1.1/24
192.168.1.0/24
R2
R3
PC1
PC2
192.168.2.0/24
12.8.1.2/24
12.8.2.2/24
12.8.2.1/24
172.9.3.1/24
172.9.3.2/24
172.9.4.2/24
172.9.4.1/24
R1
R4